## Slide 1
Onbellege ihtiyac duyulmasinin sebebi islemci (cpu) ile anabellek hizinin uyumsuz olmasidir. (CPU hizli, anabellek yavas) Islemci yeterince emirlerle beslenemez. Zamanin cogu anabellekte verinin alinmasinda veya yazilmasinda kullaniliyor. CPU verimli kullanilmiyor.
Bellegi daha hizli yapmak istersek bu sefer de maliyet ve fiziksel olarak boyut artiyor. Bu yuzden bir yerden kazanirsak bir yerden kaybederiz!
Islemci onbellekten habersiz. Islemci adresleri adres yoluna koyuyor ama bu adres direct anabellege gitmiyor. Cache controller (On bellek denetleyici) adresleri yoneterek onbellege veya anabellege ulasiyor. Cache controller adreslerin oldugu verinin cache de olup olmadigina bakiyor varsa cache’e gider yoksa ana bellege.
Erisilen verinin onbellekte olmasi durumuna isabet (hit), olmamasi durumuna ise iska (miss) adi verilir.
Onbellekte sik erisilen veriler tutulur daha hizli olmak icin fakat bu sik erisilen veriler nasil belirlenir? Bu belirleme tamamen olasiliktir aslinda. Mesela siz bir veriye ulastiniz anabellekte (onbellekte yok – bilgisayari ilk actigin an atiyorum) bu durumda tipki for dongusundeki mantik gibi bir sonraki erisilecek verinin adresinin de su an erisilen adresin yakinlarinda olacagi varsayilip (olasilik) su an erisilen adresin yakininda olan belli bir miktarda verinin kopyasi (block – onbellek satiri - bir defada getirilen toplam byte sayisi) cache controller araciligi ile anabellekten onbellege tasinir. Bu sayede sonraki erisimlerde isabet oranini artirmayi planliyor. (Programlarin genelde ardisil kosulmasindan kaynaklanir, hata payi vardir). Bu durum tamamen program akisi ile ilgilidir ornegin adam programin icinde goto komutu ile en sona erismek istiyor bu durumda bu yapilan caching hatali olacaktir veri yine anabellekten alinmak zorunda kalacaktir.
Bellek satiri 1 byte. Onbellek satiri ise bir veya birden fazla byte olabilir. (16, 32, 64 vs olabilir) Tek seferde gelen verinin boyutunun 16 byte veya 32 byte vs.. olmasinin cesitli ozellikleri var. Yani mesela tek seferde cok daha fazla veri getirmek avantajli gozukebilir ama onun da dezavantajlari vardir. Iste bu kisim o mimariyi tasarlayan kisiye kalmistir.

## Slide 2
Onbellekten okumaya aslinda az once deginmis olduk. CPU bir veriyi okumak istediginde veri onbellekte var ise ordan okunuyor yoksa anabellege gidiliyor iste bellek satiri kadar veri (istedigimiz veri de icinde) ana bellekten alinip onbellege getiriliyor. Okuma gerceklestiriliyor.
Burada bazi sorunlar var. Mesela biz anabellekten onbellege veri tasirken ya onbellek zaten doluysa. Bu durumda bir degistirme yapmak zorunda kaliriz.
Ayrica biz sadece okuma yapmiyoruz yazma da yapiyoruz. Ornegin bir veriye yazmak istedigim zaman eger onun bir kopyasi onbellekte var ise oraya yazma yaparim. Onbellek dolu mesela ve uzerine yazmak istedigimiz bellek satirindaki byte’lar daha once guncellendiyse bu durumda biz ustune yazip eski guncellemeyi kaybetmeden once bu guncellemeleri anabellege yansitmamiz gereklidir. Daha sonra uzerine yazma gerceklestirilir.
Veya onbellek dolu tamam ama onbellek satirindaki byte’lar uzerinde daha once guncelleme yapilmadiysa. Bu durumda onbellekteki kopya direct olarak guncellenir fakat bu guncelleme anabellege de yansitilir mi? Iste tam burada farkli stratejiler vardir belli bir standart yoktur.
Bu durum icin 3 farkli strateji vardir. Write-through, write-back ve write-allocate. Bunlarin hepsi yazma ile ilgili davranislardir.
Write-through = Isabet olduktan sonra ve onbellekteki kopyayi guncelledikten hemen sonra anabellegi de guncelliyor. Her degisiklikte bunu yaptigi icin yazma islemini uzatmak gibi bir dezavantaja sahip. Aslinda burda da standart bir cozum yoktur. Mesela bu yavaslik problemini cozmek icin bir buffer olusturulmustur ve anabellekteki guncelleme istekleri bu bufferda tutulur bu sayede onbellekten guncellendikten sonra hemen ayni sey buffer’a atilir ki anabellek de guncellensin daha sonra biz isimize devam ederiz yani akis devam eder anabellegin guncellenmesi beklenmez bu sayede yavaslik ortadan kalkmis olur. Tabi eger buffer dolarsa bu surecte yeni gelen buffer’a yerlesemeyecegi icin o yerlesene kadar yine akis durur ve bekler. (CPU bekliyor veya devam ediyor). Avantaj ise onbellek ile anabellek surekli tutarli tutulur. Bu tutarliligin onemi ile ilgili DMA dersinde bahsettik. (Bellekten okuma mesela daha gunceli cache’de var ise once anabellek cache’e gore guncellenmeli daha sonra transfer yapilmali ama bu durumda zaten ikisi hep tutarli bu yuzden avantajli) Isabet oldugunda kullanilir iska durumunda ne yapilacagi soylenmiyor.

## Slide 3
Write-back = Isabet oldugunda kullanilir iska durumunda ne yapilacagi soylenmiyor. Isabet oldugunda onbellegi guncelliyor ama anabellegi guncellemiyor. O istegi gidip bir yere not aliyor. Yani diyorki iste onbellegin su kismi guncellendi. Az oncekinde bu not ediliyordu fakat arka planda yazma devam ediyordu bufferdan. Burda ise oyle bir sey yok sadece not ediliyor. Daha sonra yazilimla (Pentium islemcili sistemlerde WBINVD komutu girilirse not edilen guncellememiz bu kez gidilip anabellege yansitiliyor) ana bellek guncelleniyor. Bu durum biraz dosya okuma-yazma islemine benzer ornegin siz gidip bir dosyaya yazma yaptiginizda dosya direct olarak degistirilmez. Ne zaman degistirilir? Dosya kapatildiginda. Veya mesela FLUSH komutu ile dosyanin kapanmasini beklemeden dosyada yapilan tum degisiklikler yansitilir. Tabi bu guncelleme donanimsal olarak da gerceklestirilebilir (Islemcinin Flush diye bir pini var orasi ile). Mesela burada iste DMA ile bir transfer yapacaz anabellek ile onbellek tutarli olmadigi icin burdaki yazilimsal veya donanimsal bir cozumle iki bellek tutarli hale getirilip o sekilde transfer devam ettirilir. Mesela DMA islemciden izin istiyordu falan iste bu surecte mesela bu islemler gerceklesiyor daha sonra onay verilip transfer basliyor. Write-through’a gore avantaji yazma islerinin kisalmasidir. Dezavantaji ise DMA transferinde ortaya cikar iste.
Write-allocate = Iska olmasi durumunda bu strateji kullanilabilir. Iste anabellege gidiyoruz anabellekteki veriyi guncelliyoruz. (Sadece anabellegi guncelliyoruz). Tabiki anabellekte yapilan guncellemelerden hemen sonra yine o adrese ve yakinina eriselecegini dusunerek guncellenen veriyi iceren onbellek satirini onbellege tasiyan cache controller de vardir. Tabi bu guncelleme yapilirken CPU beklemez fakat yine de bir yavaslik vardir burda.
Onbellekte biz sadece onbellek satirlarini tutmuyoruz. Onbellek satirlarinin her biri icin ilave bilgiler de tutulur. O onbellek satirinin gecerli olup olmadigi bilgisi tutulur mesela. Atiyorum DMA ile iste anabellege bir transfer yaptiniz anabellegi guncellediniz eger anabellekteki bu verinin kopyasi onbellekte var ise gidilip onbellekte verinin gecerlilik ozelligi false olarak setlenir. Yani gecersiz kilinir ki daha sonraki islemlerde yanlislik olmasin asil guncel olan anabellekte cunku. Gecersiz kilindiktan sonra onbellekteki o veriye erisilirse iska olur.

## Slide 4
I386 islemcisi olan onbellege sahip bir bilgisayari goz onunde bulunduruyoruz. (Onbellek boyutu 16KB, Onbellek satiri 16 Byte)
Anabellek iste 0 adresinden baslar ve boyut ne kadarsa oraya kadar adresler ardisil olarak artar. Yani biz x adresli satir dedigimizde bu adrese sahip olan tek satir vardir. Onbellekte ise x adresli satir dedigimizde bu adrese sahip olan 4 tane onbellek satiri (!!!block!!!) vardir eger yandaki gibi 4 yollu ise. (Kac yol var ise o kadar, 8 yolsa 8). Onbellekte biz genel olarak satir kelimesini kullanmayiz set (kume) kullaniriz. (Kume adresi – Block adresi). Yani bakacak olursak 0 kume adresli 4 tane satirimiz vardir. (4 tane yol, Set 0). Toplam 256 tane kume adresi var. Her bir yolda maksimum 256 tane kume adresi (onbellek satiri – block) saklayabiliriz. Onbellek satirinin boyutu da 16 Byte. Bu durumda 256 * 16 bize bir yolun boyutunu verir bunu bir de 4 ile carparsak bu durumda sagdaki 4 yollu onbellegin toplam boyutunu bulmus oluruz. (Kapasite = Yol sayisi * Kume adreslerinin sayisi * onbellek satiri uzunlugu). Onbellekler tipki anabellek gibi tek yollu da olabilir fakat cok yollu olmasinin avantajlari vardir. 16KB’lik boyutu farkli sekilde de bolebiliriz yani 2 yol yapariz, tek yol yapariz, onbellek satirinin uzunlugunu degistiririz vs… Simdi dusunecek olursak onbellek satirinin 16 byte’ini getirirsek ne olur 32 getirirsek ne olur. 32 byte getirirsek isabet oranini arttirir fakat iska durumunda 16’nin 2 kati veriyi getirecegin icin zaman uzayacak.
Yol sayisi da arttikca isabet orani artiyor. Fakat tabiki donanim karmasikligi da artiyor ve maliyet de artiyor. Isabet oraninin artma sebebi birazdan aciklanacak.
I386 islemcili sistemde 32-bitlik bellek adresleri kullaniliyor. Bu adres once cache controller’a gelir. Cache controller bu adresi sagda goruldugu gibi Tag Address (20 bit), Set Address (Kume adresi – 8 bit) ve Byte Address (4 bit) olarak uce boler. Mesela Byte adresinin uzunlugunun neden 4 byte oldugunu dusunecek olursak onbellek satirimizin uzunlugunun 16 byte oldugunu soylemistik. 16 byte’in her bir byte’ini da 4 bit ile temsil edebiliriz iste bu yuzden. Yani 16 byte’in her bir byte’ina bir numara veri ise 16 tane numaraya sahip olur o da 4 bittir. 16 byte’in icinde hangi byte’a erisilecigini byte address soyluyor. Hangi 16 byte’a erisilecegini ise tag address ve set address birlikte soyluyor.
Yol 1, Yol 2, Yol 3 ve Yol 4’teki ornegin set 0’in hepsi bizim set 0’imizi (kume 0) olusturuyor. Kume adresimizin 8 bit olmasinin sebebi 256 tane kumeyi 8 bit ile ifade edebilmemizdir.
Burdan sonra yapilacak islem ise 4 farkli yola bakip ornegin kume 0’a eristigimizi dusunursek kume 0’in 4 yolundan hangisi benim ulasmak istedigim veriyi iceriyor. Burda verinin baska bir yerde olma olasiligi yoktur. Baska bir yerde olmamasinin sebebi ayrintili olarak verilecektir bir sonraki slaytta.
Yani yukaridan itibaren anlatilan islemlerin tumu aslinda ulasmak istedigimiz verinin bir kopyasinin onbellekte olup olmadigini anlamak icindir.

## Slide 5
Simdi hatirlarsaniz onbellekte sadece onbellek satirlari degil onunla ilgili ilave bir bilginin de tutuldugunu soylemistik. Iste bu ilave bilginin yapisi sagda gosterilen Cache Directory Entry (Dizin Bilgisi) seklindedir. Her bir onbellek satiri icin bir defa 20 bitlik bir etiket adresi bilgisi saklaniyor. Simdi dusunecek olursak biz 16 bytelik bellek satiri icinden sadece birine erismek istiyoruz ve iste zaten bu 1 byte icinde kalkip anabellege gidip 16 bytelik bu block veriyi alip onbellege getiriyoruz. Ve o ilgilendigimiz satirin da bir mutlak adresi vardir. Iste o mutlak adresin en anlamli 20 biti tag adresidir cache controller icin. Erisilmek istenen veri onbellekte var mi yok mu diye bakilirken ilk once kume adresine bakilir ve iste atiyorum set 0 bulundu simdi elimizde 4 yol var yani ihtimaller bu 4 yola sigdirilir. Bu 4 yoldan birinde yani varsa var. Daha sonra bakilan sey ise etiket adresidir iste. Bu her bir yolun kume adresinin bir tag adresi vardir. Bu tag adresleri de unique oldugu icin bu 4 yoldan birinin set 0’nin tag adresi ile bizimkinin tag adresi eslesirse bu durumda veri onbellekte var demektir (Isabet). Yoksa yok demektir. Tabi olayi en bastan dusunecek olusak ilk etapta iste bir veriye ulasmaya calistik veri yoktu anabellege gittik bizim adresimizi de iceren 16byte veri blogunu anabellekten aldik onbellege getirdik ve erismek istedigimiz verinin mutlak adresine bakip sunlari soyluyoruz. Ornegin kume adresi 0 olsun bu durumda sagdaki ornek icin 4 tane yere yazilabilir bu (Set 0). Daha sonra Cache Directory Entry’de buunan son bite (Valid bitine) bakiyoruz. Eger bu bit 4 yolda bulunan onbellek satirlarindan (16 bytelik block verilerden) herhangi birinde 0 ise yani gecersiz olarak isaretlenmis ise eger direct olarak yeni gelen 16 byte gecersiz 16 byte’in ustune yazilir fakat eger hepsi gecerli ise bu durumda da onbellekte en uzun suredir erisilmeyen 16 byte’in ustune veri yazilir. Atiyorum iste burda gidilip set 0’in yol 0’ina yaziliyor. Daha sonra tag adresi guncelleniyor ki bir daha erisilmek istendiginde ayni veriye tag adresleri uyussun ve verinin kopyasinin onbellekte oldugunu bilelim.
Ve herbir onbellek satiri ile alakali saklanan ilave bilginin icinde birde goruldugu gibi protected bit var. Eger bu biti belli bir onbellek satiri icin setlerseniz artik bu bellek satirinin uzerine baska bir bellek satiri yazilamaz. Koruma altina alinir.

## Slide 6
Yol sayisi arttikca isabet orani neden artar? Mesela bir yolumuz oldugunu dusunelim iste kume 0’a eristik bundan bir tane yolumuz oldugu icin bir tane var demektir. Ve baktik ki etiket adresi bizim aradigimiz ile eslesmiyor. (Iska). Iste gidip anabellekten istedigimiz veriyi getirecez. Fakat bizim bu veriyi yazacagimiz sadece bir yer var. Peki eger orasi doluysa? Uzerine yazmaktan baska care kalmiyor bu durumda mesela bir sonraki erisimde uzerine yazdigimiz veriye olursa ne olacak? Yine iska. Simdi biz burda yol sayimizi 4’e cikarirsak eger kume 0 adresine sahip 4 adres var. Varsayalim ki bu 4 adresten herhangi biri bu 4 tag adresinden herhangi biri ile eslesmiyor. Iste anabellege gittik bellek satirini alip getirdik on bellege ve yerlestirecek yer ariyoruz. Simdi en guzel sey mevcutlari koruyup bos yere bu yazmayi yapmaktir. Simdi basit olasilik olarak dusunecek olursak obur sefer yazmak istedigimizde elimizde 1 konum vardi simdi ise 4 konum var. Yani 1 konumdan birinin bos olma olasiligi, 4 konumdan birinin bos olma olasiligindan tabiki daha dusuktur. Bu yuzden yol sayisinin artmasi mevcutlari korumayi ve bos alan bulmayi kolaylastirip isabet oranimizi arttir. (Kesin artar denilemez tabiki hicbir durum icin, programdan programa degisir – Goto vs…)
Sondaki 3 bitlik LRU her kume icin var. Yani normal Cache directory entry her bellek satiri icin varken bu 3 bitlik extra LRU bilgisi sadece her set icin var. Yani sagda bakacak olursa mesela set 0’in 4 yolu icin 1 tane ek LRU bilgisi var. (256 tane LRU). Bu bilgi 4 yolun bellek satirlarinin hepsinin gecerli olmasi durumunda uzerine yazmak icin uzun zamandir erisilmeyen kismi bulup onun uzerine yasmak icin kullanilir.

## Slide 7
Gelelim bu isi yapan donanima. Sagda verilen resimde sadece bir yol icin olan donanim yapisi gosterilmistir. 4 yollu yapida bundan 4 tane oldugunu dusuneceksiniz yani.
32 bit CPU’dan gelen adrestir. Gordugunuz gibi bu adres yukarida da soyledigimiz gibi 3 kisma bolunuyor. Sol tarafa bakacak olursak bu parcalardan olan tag adresi direct olarak bir karsilastiriciya giriyor. Bakaca olursaniz ortada kume adresi giriyor. Ve atiyorum kume adresimiz 0. Bu durumda kume 0’a denk gelen bir de etiket adresimiz var. Hah iste o etiket adresi ile adres yolunda gelen adresten elde ettigimiz adresin etiket adresi burada karsilastiriliyor ve isabet ya da iska durumu belirleniyor. Dikkat ederseniz kume adreslerini tutan 2 tane alan var bunun sebebi iste birisi kume adreslerini tutarken yani veriyi tutarken (Data memory) digeri ise bu kume adresleri ile ilgili ilave bilgileri tutar (Cache directory). Burda durup dusunecek olursak aslinda yukarida biz 16KB demistik onbellek boyutu icin fakat goruyorsunuz ki onbellegin fiziksel boyutu 16KB’tan fazla her turlu. 16KB sadece onbellek satirlarinin saklanmasi icin gerekli alandir. Dusunecek olursak Cache Directory icin kac bit ayiriyorduk? 22 bit. Ornegimiz uzerinden gidecek olursak 16KB bellek ustune 256 * 22 * 4’u de ekledigimizde onbellegimizin gercek fiziksel boyutunun bir kismini elde etmis oluruz  (4 ile carpilma sebebi yol sayisi zaten bir yol olsaydi da bu sefer 1024 kume olacagi icin yine ayni sey olacakti) Bir kismi denmesinin sebebi uzerine bir seyler daha eklenecek. Simdi onceki slaytta bahsettigimi LRU bitlerini de hesaba katacak olursak (3 * 256) isleminini de ekledigimizde fiziksek onbellek boyutumuzu bulmus oluruz.
Sag tarafta goruldugu gibi yine kume adresine karsilik gelen 16 byte (128 bit) data’yi Data Buffer’ina yaziyoruz. Bu islem iska ya isabet bilgisi elde edilmeden yapiliyor ve sanki geri islemciye gonderilecekmis gibi hazir bekletiliyor. Soldan gelen kiyaslama true ise enable edilecek ve bu sayede bu bufferdaki veri bir anlam kazanacak. Peki biz islemciye bu 16 byte’I mi gonderecegiz? Hayir bunlardan sadece biriyle ilgileniyor CPU onu gonderecegiz bu yuzden. Iste o 1 byte’I secmek icin icin de mutlak adresin son 4 biti (byte address) devreye giriyor. Burada bu 4 bitin sadece en anlamli 2 bitini aliyor (A2-A3). Bunun sebebi ise evet biz islemciye ilgilendigi 1 byte’I gonderecegiz fakat bu islemcili bir mimari icin adreslerimizi 32 bit. Yani 1 byte (8 bit) veriyi tek basina gonderemeyiz. Bu yuzden bir defada 4 byte gonderiyoruz. A2 ve A3 bitleri de hangi dortlunun gonderilecegini soyluyor. Tabi bunlarin hepsi her yolda gerceklesiyor fakat bu yollardaki karsilastiricilardan sadece biri true degeri donderecektir digerleri false donderecektir.

## Slide 8
Onbellege yazmak icin okumak icin herhangibir sey icin eristigimiz her seferde ilgili onbellek satirina denk gelecek LRU bilgisi guncelleniyor. (B0, B1, B2 olarak 3 bit diyelim mesela). LRU bitlerinde kumenin en son adreslenen yolu bulunur. Simdi dusunecek olursak bizim eristigimiz veri yol 0’da veya 1’de ise bu durumda LRU’nun en anlamsiz B0 biti 0’a setlenir. Eger 2 veya 3. yolda ise 1’e setlenir. (0-1 bir grup, 2-3 bir grup). Tam olarak 1’e mi 0’a mi erisildigi bilgisi ise B1 bitinde tutuluyor. B2’de ise 2 veya 3’e erisip erisilmedigi bilgisi bulunur. Bu sayede en son erisilen yol bilgisi LRU’umuzda bulunuyor. Simdi eger biz uzerine yazmak gibi bir durumla karsilasirsak bu durumda LRU’nun bitlerine bakilir ve iste mesela (111) oldugunu dusunursek en son yol 0’a erisilmis demektir. Ve diger gruptan da en son yol 2’ye erisilmistir. (2 bilgi verir bize – B1 ve B2). Ve bu durumda gelen yeni block 3 yolu uzerine yazilacaktir. Fakat burda bir hata olabilir mesela 1 yolu 3’den daha once erisilmis olabilir ama 0 yoluna en son erisildigi icin bu durum 1 yolunu da kurtarir ve biz gider 3’un ustune yazariz halbuki 1 daha once erisilmistir. Yani erisim sirasi 1, 3, 2, 0 seklinde oldugunu dusunursek degistirilmesi gereken 1’dir fakat 0 son erisildigi icin 1 ile ayni grupta oldugu icin 1’i kurtarir ve 1 yerine 3’un uzerine yazilir. (Bu hatayi duzeltecek LRU yapisini sen yap! SINAV) (Cache replacement algorithms)
Mesela biz bir strateji belirlerken LRU’nun kac bit oldugunu iste nasil kullanildigini neyin neyi ifade ettigini neyle neyin degisecegini falan soylemen aciklaman gereklidir. Degistirme yaparken hic LRU kullanmayip rastgele replacement yapan algoritmalar da vardir.